## Slide 1: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
LORAWAN
Σιταρίδης Παναγιώτης | 10249
Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Πέτρου Νικοπολιτίδη
Θεσσαλονίκη, 2024
Notes: Καλημέρα σας,
Ονομάζομαι Σιταρίδης Παναγιώτης και με χαρά σας παρουσιάζω σήμερα την διπλωματική μου εργασία υπό την επίβλεψη του κ.Πέτρου Νικοπολιτίδη, καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.
Η εργασία πραγματεύεται την «Μελέτη της απόδοσης πρωτοκόλλου πρόσβασης στο μέσο σε δίκτυα LoRaWAN»

## Slide 2: Στόχος εργασίας
Notes: Υπάρχει πληθώρα επιστημονικών άρθρων που προσομοιώνουν δίκτυα LoRaWAN σε επίπεδο ζεύξης, ωστόσο στην πλειοψηφία παραλείπονται ολικώς ή εν μέρει οι διαδικασίες πίσω από την λειτουργία τους. Στόχος αυτού του έργου καθίσταται η γεφύρωση του κενού μεταξύ της θέσης αρχικών παραμέτρων και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε προσομοιώσεις αυτού του τύπου.

## Slide 3: Απαιτήσεις συστημάτων IoT
Ευρεία Κάλυψη
Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
Ικανοποιητικός ρυθμός αποστολής δεδομένων
Ανθεκτικότητα σε παρεμβολές
Ασφάλεια
Notes: Ας ξεκινήσουμε από τα συστήματα IoT και συγκεκριμένα από τις απαιτήσεις που τα χαρακτηρίζουν. Εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης τους σε όλο και πιο σύνθετες εφαρμογές, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών. Έτσι, δημιουργείται ανάγκη για αξιόπιστους τρόπους αλληλεπίδρασης με ευρεία κάλυψη, χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ικανοποιητικό ρυθμό αποστολής δεδομένων, ανοχή σε περιβάλλοντα με παρεμβολές αλλά και ασφάλεια στην επικοινωνία.

## Slide 4: LPWANs
Notes: Η κατηγορία των δικτύων που ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες ονομάζεται Low Power Wide Area Networks, ή αλλιώς “Ελ πι γουανς”. Με ελάχιστες εξαιρέσεις περιλαμβάνει δίκτυα συχνοτήτων κάτω του 1 GHz ώστε να διευκολύνεται η διάδοση μέσα από εμπόδια. Επίσης χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές για μείωση της κατανάλωσης ισχύος.

## Slide 5: Γιατί δίκτυα LoRaWAN;
Notes: Το LoRaWAN είναι δικαιολογημένα μία από τις συχνότερες επιλογές δικτύων στον χώρο του IoT χάρη στον συνδυασμό των χαρακτηριστικών του.
Συγκρίνοντας τα πιο δημοφιλή LPWANs, παρατηρείται ότι στο πεδίο της εμβέλειας και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ άλλων. Ωστόσο, το LoRa, πλεονεκτεί στο γεγονός ότι προσφέρει αυτές τις επιδόσεις σε ελεύθερο φάσμα και με υποστήριξη κινητικότητας των συσκευών στο δίκτυο.

## Slide 6: Διαστρωμάτωση
Notes: Αναφορικά με τη διαστρωμάτωση του, το LoRaWAN υιοθετεί τρία από τα επτά επίπεδα του μοντέλου OSI.
• Από κάτω προς τα πάνω, πρώτο έρχεται το φυσικό επίπεδο, όπου περιγράφεται η διαμόρφωση του σήματος στις ελεύθερες ζώνες, οι οποίες διαφέρουν ανά περιοχή.
• Δεύτερο έρχεται το επίπεδο ζεύξης όπου καθορίζεται ο μηχανισμός πρόσβασης στο μέσο, αλλά και η συμπεριφορά των συσκευών ανάλογα με την κλάση λειτουργίας τους.
• Τρίτο και τελευταίο ορίζεται το επίπεδο εφαρμογών, στο οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω του δικτύου.

## Slide 7: Συσκευές LoRaWAN
Τερματική συσκευή: Διαθέτει πομποδέκτη LoRa και στέλνει δεδομένα στο δίκτυο.
Παρουσιάζει χαμηλή κατανάλωση ισχύος και τροφοδοτείται με μπαταρία.
Πύλη δικτύου: Μεταβιβάζει μηνύματα και ενισχύει τα σήματα ως γέφυρα. Δέχεται
συνεχή τροφοδοσία χωρίς κάποιον περιορισμό ως προς την κατανάλωση ισχύος.
Διακομιστής δικτύου: Είναι μοναδικός σε κάθε δίκτυο και διαθέτει λογισμικό για την
διαχείρισή του. Δεν έχει περιορισμό ως προς την κατανάλωση ισχύος.
Διακομιστής εφαρμογών: Επεξεργάζεται δεδομένα για την εφαρμογή που του
αντιστοιχεί. Δεν έχει περιορισμό ως προς την κατανάλωση ισχύος.
Notes: Υπάρχουν 4 είδη συσκευών στα δίκτυα LoRaWAN.
Η τερματική συσκευή διαθέτει πομποδέκτη LoRa και είναι η μοναδική που τροφοδοτείται με μπαταρία. Γι’ αυτόν τον λόγο παρουσιάζει χαμηλή κατανάλωση ισχύος.
Η πύλη δικτύου μεταβιβάζει τα μηνύματα που εισέρχονται σε αυτήν και τα ενισχύει ως γέφυρα.
Ο διακομιστής δικτύου είναι ο μοναδικός σε κάθε δίκτυο και διαθέτει λογισμικό για την διαχείρισή του.
Ο διακομιστής εφαρμογών διαχειρίζεται τα δεδομένα για την εφαρμογή που του αντιστοιχεί.

## Slide 8: Τοπολογία
Notes: Η αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου LoRaWAN βασίζεται στην τοπολογία (star-of-stars), δηλαδή "αστέρα από αστέρες".
• Όπως φαίνεται οι Πύλες βρίσκονται ανάμεσα στις τερματικές συσκευές και τον διακομιστή δικτύου με ρόλο τους μεταβιβάσουν τα μηνύματα από την μία πλευρά στην άλλη και αντίστροφα.

## Slide 9: Τοπολογία
Notes: Στο πρώτο υποδίκτυο μεταξύ Πύλης και τελικής συσκευής η επικοινωνία διεξάγεται ασύρματα μέσω σημάτων LoRa. Μία πύλη μπορεί να διατηρήσει επικοινωνία με πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ επίσης πολλαπλές πύλες μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα από την ίδια τερματική συσκευή εφόσον βρίσκονται εντός της εμβέλειας εκπομπής.

## Slide 10: Τοπολογία
Notes: Στο δεύτερο υποδίκτυο μεταξύ πύλης και διακομιστή δικτύου χρησιμοποιούνται ταχύτερα δίκτυα όπως Ethernet ή κυψελοειδή και πρωτόκολλο TCP/IP. Σε περίπτωση που πολλαπλές πύλες λάβουν το ίδιο μήνυμα από μία συσκευή, το προωθούν στον διακομιστή δικτύου και κρίνεται αυτός υπεύθυνος για την απόρριψη των διπλότυπων πακέτων.

## Slide 11: Τοπολογία
Notes: Όπως αναφέρθηκε, η διαστρωμάτωση του δικτύου LoRaWAN δεν προβλέπει ούτε επίπεδο δικτύου, ούτε επίπεδο μεταφοράς και έτσι τα μηνύματα LoRa από πρώτο υποδίκτυο δεν μπορούν να μεταδοθούν με TCP/IP στο δεύτερο και αντιστρόφως.

## Slide 12: Τοπολογία
Notes: Λύση δίνουν οι πύλες που αναλαμβάνουν την τροποποίηση των πακέτων και την ενθυλάκωση τους στα κατάλληλα επίπεδα δικτύου.

## Slide 13: Τοπολογία
Ack
Message
Notes: Τέλος, κάθε διακομιστής εφαρμογών πέρα από την διαχείριση των δεδομένων, στέλνει πακέτα επιβεβαίωσης προς τις τελικές συσκευές σε περίπτωση που λάβει το μήνυμά τους επιτυχώς.

## Slide 14: Ασφάλεια
Notes: Το LoRaWAN είναι ένα από τα λίγα δίκτυα IoT που εφαρμόζουν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και η ασφάλεια του φροντίζει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια σχεδιασμού, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μικρή πολυπλοκότητα. Για αυτόν τον λόγο έχει οριστεί ο συμμετρικός αλγόριθμος κρυπτογράφησης AES(Advanced Encryption Standard) με κλειδιά των 128 bit.

## Slide 15: Φυσικό Επίπεδο και CSS
Notes: Η εργασία επικεντρώνεται στο επίπεδο ζεύξης του LoRaWAN, ωστόσο κρίνεται χρήσιμη μία αναφορά και στο φυσικό επίπεδο.
Το LoRaWAN εφαρμόζει μία τεχνική διαμόρφωσης συχνότητας ονόματι Chirp Spread Spectrum, η οποία με ένα γραμμικό φέρον διαχέει τα σήματα στενής ζώνης στο μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων του καναλιού, διατηρώντας το πλάτος σταθερό.
Η παράμετρος SF λαμβάνει τιμές από 6 έως 12 και όσο αυξάνεται, μειώνει την κλίση των συμβόλων. Έτσι σαρώνουν πιο αργά τις συχνότητες στο εύρος ζώνης διευκολύνοντας τον δέκτη στην δειγματοληψία. Ωστόσο έτσι μειώνεται η ταχύτητα της επικοινωνίας καθώς η διάρκεια των συμβόλων αυξάνεται.
Επίσης, κάθε διαμορφωμένο σήμα ξεκινά με το προοίμιο, μία ακολουθία 8 συμβόλων με σκοπό την προετοιμασία του δέκτη για την παραλαβή των δεδομένων.

## Slide 16: Βασική Δομή Πακέτου LoRa
Preamble | PHDR | PHDR_CRC | PHY_Payload | CRC
Preamble: Το προοίμιο του σήματος
PHDR(Physical Header): Η φυσική Κεφαλίδα του μηνύματος. Περιέχει πληροφορίες όπως το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου και τον ρυθμό δεδομένων. Η χρήση του είναι προαιρετική.
PHDR_CRC(Physical Header Cyclic Redundancy Check): Περιέχει έναν κωδικό ανίχνευσης σφαλμάτων για διόρθωση στην επικεφαλίδα. Η χρήση του είναι προαιρετική.
PHY_Payload(Physical Payload): Το ωφέλιμο περιεχόμενο του μηνύματος.
CRC(Cyclic Redundancy Check): Περιέχει έναν κωδικό ανίχνευσης σφαλμάτων για διόρθωση στο συνολικό πακέτο. Η χρήση του είναι προαιρετική.
Notes: Η βασική δομή ενός πακέτου LoRa περιέχει 2 υποχρεωτικά πεδία, το προοίμιο και το ωφέλιμο περιεχόμενο του μηνύματος. Εκτός αυτών περιλαμβάνει προεραιτικά την φυσική κεφαλίδα και δύο κωδικούς ανίχνευσης σφαλμάτων, το PHDR_CRC για το περιεχόμενο της κεφαλίδας και το CRC για το συνολικό πακέτο.

## Slide 17: Κλάσεις
Class A Class B Class C
Ενεργειακή
Κατανάλωση
Καθυστέρηση
Επικοινωνίας
Notes: Κλάσεις ονομάζουμε τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των συσκευών, αναφορικά με την συχνότητα επικοινωνίας. Κάθε κλάση στο LoRaWAN ορίζει έναν συμβιβασμό της ενεργειακής κατανάλωσης με την καθυστέρηση επικοινωνίας και επιλέγεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

## Slide 18: Class A
Notes: Η κλάση A αποτελεί την πιο απλή διαδικασία επικοινωνίας και επιλέχθηκε για το πρακτικό μέρος της εργασίας. Σύμφωνα με αυτή, οι συσκευές βρίσκονται προεπιλεγμένα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας(sleep mode) και όταν μία συσκευή επιλέξει να στείλει δεδομένα, τίθεται σε κατάσταση πομπού(Tx) μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση. Έπειτα, τίθεται σε κατάσταση δέκτη(Rx) για 2 μεμονωμένες χρονικές θυρίδες μετά από κάποια προκαθορισμένα διαστήματα αδράνειας.
Όπως είναι φανερό η κλάση Α δίνει προτεραιότητα στην αποστολή δεδομένων και λαμβάνει πληροφορίες μόνο μετά από αυτήν. Έτσι, οι συσκευές δεν ελέγχουν διαρκώς για την λήψη δεδομένων, παραμένουν περισσότερο χρόνο σε αναστολή λειτουργίας και επιτυγχάνουν χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Το τίμημα είναι η λιγότερο αποτελεσματική επικοινωνία λόγω καθυστέρησης.

## Slide 19: Pure Aloha
Μετάδοση με κατανομή Poisson
: Πλήθος κόμβων που μεταδίδει στο διάστημα
: Μέσος συνολικός ρυθμός παραγωγής πακέτων
: Χρονικό διάστημα παρατήρησης
Notes: Το Pure Aloha είναι από τους πρώτους μηχανισμούς πρόσβασης στο μέσο. Ωστόσο παραμένει πολύ δημοφιλές μέχρι και σήμερα, λόγω της απλότητας του που συντελεί στην χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Πρόκειται για στοχαστικό πρωτόκολλο, καθώς οι συσκευές μεταδίδουν σε τυχαίες χρονικές στιγμές με κατανομή Poisson.

## Slide 20: Pure Aloha
Οριακή επιτυχής μετάδοση
Επιτυχής Μετάδοση
Επιτυχής μετάδοση
(α)
(β)
Notes: Για την επιτυχή αποστολή ενός πακέτου χρειάζεται να μην υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση από άλλους κόμβους. Στην εικόνα (β) μπορούμε να δούμε την οριακή περίπτωση επιτυχούς μετάδοσης.

## Slide 21: Pure Aloha
Ανεπιτυχής μετάδοση/Σύγκρουση
Notes: Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προκύπτει σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσότερων πακέτων, άρα και αποτυχημένες μεταδόσεις.

## Slide 22: Περιγραφή Συστήματος Προσομοίωσης
t0
t0 + Δt
t0 + 2Δt
1 Node
…
+ Δt
+ Δt
…
+ Δt
t0 + k · Δt
+ Δt
2 Nodes
3 Nodes
k +1 Nodes
Gateway
Notes: Στο πρακτικό μέρος υλοποιήθηκε ένας προσομοιωτής δικτύου LoRaWAN σε γλώσσα Python, χρησιμοποιώντας το αρχικό σύστημα. που ορίζεται σε δημοσιευμένο έργο του Τommaso Polonelli. Συγκεκριμένα μελετάται η επικοινωνία των τελικών συσκευών με μία και μοναδική πύλη μία φορά για SF6 και μία για SF12
Αρχικά το σύστημα φιλοξενεί μόνο έναν κόμβο και με κάθε παρέλευση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος προστίθεται άλλος ένας. Έτσι, αυξάνοντας τις συσκευές στο σύστημα μελετάμε βήμα-βήμα, πως αυτό ανταποκρίνεται στην μεταβολή της τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης. Πρακτικά, οι κόμβοι ακολουθούν τους κανόνες του πρωτοκόλλου Pure Aloha προσαρμοσμένους όμως με τα πρότυπα του LoRaWAN.

## Slide 23: Παραδοχές
Ο μέγιστος αριθμός κόμβων στο σύστημα είναι 1000
Οι τελικές συσκευές τίθενται σε λειτουργία κλάσης Α
Διατηρείται μόνο το παράθυρο λήψης RX1
Ο μέγιστος αριθμός αλλεπάλληλων αναμεταδόσεων είναι 40
Το μέγιστο ποσοστό χρήσης του καναλιού από κάθε κόμβο είναι 1%
Τερματισμός όταν η τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση γίνει ίση με 2.
Notes: Πρώτα από όλα χρειάζεται να αναφερθούν κάποιες παραδοχές του αρχικού συστήματος. Σύμφωνα με Polonelli
Το μέγιστο πλήθος των κόμβων στο σύστημα ορίζεται ίσο με 1000.
Θεωρούμε ότι όλες οι συσκευές τίθενται σε κλάση Α, ως την επιλογή με χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος και χρησιμοποιείται επίσης το πρώτο από τα δύο παράθυρα λήψης.
Ο μέγιστος αριθμός αλλεπάλληλων αναμεταδόσεων για το ίδιο πακέτο ορίζεται στις 40.
Το μέγιστο ποσοστό του χρόνου χρήσης του καναλιού από κάθε συσκευή ξεχωριστά τίθεται στο 1%.
Η προσομοίωση τερματίζεται όταν η συνολική τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση φτάσει την τιμή 2.

## Slide 24: Προσδιορισμός αρχικών παραμέτρων
Παράμετροι | SF6 | SF12
Bandwidth | 125 kHz | 125 kHz
Preamble | 8 symbols | 8 symbols
Header | Off | On
DE | Off | On
CRC | On | On
Payload | 25 bytes | 25 bytes
CR | 4 → 4/8 | 4 → 4/8
Notes: Πριν ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος αρχικοποιούνται οι παράμετροι που καθορίζουν την διάρκεια μετάδοσης του πακέτου. Οι πρώτες 4 μεταβλητές, ορίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του πρωτοκόλλου LoRaWAN. Οι υπόλοιπες παράμετροι, επιλέγονται ελεύθερα και τίθενται ίσες για την διασφάλιση ενός δίκαιου περιβάλλοντος σύγκρισης.

## Slide 25: Προσδιορισμός Χρονικών Παραμέτρων
Παράμετροι | SF6 | SF12
Χρόνος μετάδοσης(ToA) | 47 msec | 1974 msec
Χρόνος μετάδοσης πακέτων επιβεβαίωσης | 10 msec | 663 msec
Μέσος ρυθμός παραγωγής πακέτων ανά κόμβο | 1 πακέτο ανά 5 sec | 1 πακέτο ανά 300 sec
Μέγιστο διάστημα αναμετάδοσης | 20 sec | 100 sec
Ρυθμός αύξησης κόμβων | 1 κόμβος ανά 17 min | 1 κόμβος ανά 10 h
Notes: Αφού οριστούν οι αρχικές παράμετροι, υπολογίζεται η διάρκεια μετάδοσης στα 47 msec για SF6 και 1449 msec για SF12. Υπολογίστηκε και η διάρκεια των πακέτων επιβεβαίωσης στα 10msec και 663msec αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες παράμετροι τέθηκαν έτσι ώστε κατά μέσο όρο η χρήση του καναλιού να είναι μικρότερη από 1% για κάθε συσκευή

## Slide 26: Σχηματικό διάγραμμα κόμβου
Notes: Στο εξής σχηματικό διάγραμμα φαίνεται ολοκληρωμένα η πορεία ενός κόμβου, για κάθε πιθανή περίπτωση.
Κάθε συσκευή ξεκινά από την αρχική κατάσταση, όπου παραμένει μέχρι να μεταδώσει τυχαία.
Από εκεί και πέρα προχωρά στην κατάσταση μετάδοσης, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή των δεδομένων και.
Στην συνέχεια τίθεται σε κατάσταση αναμονής για επιβεβαίωση, καθώς δεν γνωρίζει αν το μήνυμα παραδόθηκε επιτυχώς.
-Από εκεί η συσκευή επιστρέφει στην αρχική κατάσταση σε δύο περιπτώσεις:
1. Είτε αν λάβει την επιβεβαίωση όσο το παράθυρο λήψης είναι ανοιχτό,
2. είτε αν δεν λάβει επιβεβαίωση και ο αριθμός των αναμεταδόσεων φτάσει τις 40, όπου το πακέτο αυτό απορρίπτεται.
-Διαφορετικά, μεταβαίνει στην κατάσταση αναμετάδοσης αν δεν λάβει επιβεβαίωση στο παράθυρο λήψης και οι αναμεταδόσεις είναι λιγότερες από 40. Εκεί η συσκευή αναμένει μέχρι την τυχαία χρονική στιγμή που θα ξαναπαροσπαθήσει να επικοινωνήσει. Μόλις αυτό γίνει προχωρά στην κατάσταση μετάδοσης.

## Slide 27: Μεθοδολογία μετρήσεων
Notes: Οι μετρήσεις για την απόδοση του δικτύου λαμβάνονται περιοδικά, με κάθε παρέλευση του «Διαστήματος κόμβου» και συλλέγουν τα πλήθη των επιτυχών και ανεπιτυχών μεταδόσεων, όπως και τις συνολικές μεταδόσεις μέσα στο διάστημα αυτό. Αυτά χρειάζονται για να υπολογιστούν οι εξής μετρικές:
• Η διεκπεραιωτική ικανότητα, αντιπροσωπεύει το ποσοστό χρόνου χρήσης του καναλιού από επιτυχείς μεταδόσεις.
• Η τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση αποτελεί το συνολικό ποσοστό χρόνου χρήσης του καναλιού
• Ο λόγος συγκρούσεων είναι η αναλογία των ανεπιτυχών μεταδόσεων προς τις συνολικές

## Slide 28: Αποτελέσματα για SF6
Notes: Στα εξής διαγράμματα φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για SF6.
Ξεκινώντας από το διάγραμμα Total Traffic, απεικονίζεται η τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση συναρτήσει του πλήθους των κόμβων. Παρατηρείται περίπου γραμμική συμπεριφορά και προστίθενται συνολικά 341 κόμβοι μέχρι να ολοκληρωθεί η προσομοίωση.
Τα δύο διαγράμματα Throughput – Total Traffic και Throughput – Nodes παρουσιάζουν την διεκπεραιωτική ικανότητα του δικτύου συναρτήσει της συμφόρησης και του πλήθους των κόμβων αντίστοιχα. Σχηματίζουν μορφή κατανομής Poisson, λόγω της χρήσης Pure Aloha, με μέγιστο την τιμή 0.1 ή αλλιώς 10%. Δεν διαφέρουν ιδιαίτερα, καθώς η συμφόρηση είναι περίπου γραμμική όπως και η αύξηση των κόμβων.
Στο διάγραμμα «Collision rate» η καμπύλη του λόγου συγκρούσεων αυξάνεται λογαριθμικά, μέχρι να φτάσει στην τιμή 1 ή 100%, δηλαδή το σημείο κάθε μετάδοση να καταλήγει σε σύγκρουση.
Το διάγραμμα Number of nodes in each state παρουσιάζει το πλήθος των κόμβων στις διαφορετικές καταστάσεις καθ’ όλη την πορεία της προσομοίωσης. Οι τιμές του λαμβάνονται ως στιγμιότυπα του συστήματος και η χρησιμότητά του αναδεικνύεται μακροπρόθεσμα με μία γενικότερη ένδειξη του καταμερισμού των κόμβων.
Το τελευταίο διάγραμμα είναι το Nodes selected και δείχνει πόσοι κόμβοι επιλέγονται για μετάδοση μέσα σε κάθε ένα διάστημα κόμβου.

## Slide 29: Αποτελέσματα για SF12
Notes: Εδώ φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προσομοίωσης για SF12. Τα σημεία ενδιαφέροντος εχ ίναι τα εξής:
Στο διάγραμμα Total Traffic, μέχρι την είσοδο 50 περίπου κόμβων στο σύστημα η καμπύλη φαίνεται εκθετικής μορφής, ενώ στην συνέχεια η κλίση σταθεροποιείται επιφέροντας γραμμικό χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό του duty cycle, που όσο αυξάνεται η συμφόρηση οριοθετεί την πρόθεση των κόμβων να επικοινωνήσουν ώστε να μην ξεπεράσουν το 1% του χρόνου χρήσης του καναλιού.
Επίσης, η διεκπεραιωτική ικανότητα φτάνει την μέγιστη τιμή 0.08 ή 8%.

## Slide 30: Σύγκριση αποτελεσμάτων SF6 - SF12
SF6
SF12
Notes: Συγκρίνοντας την διεκπεραιωτική ικανότητα του δικτύου για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις παρατηρούμε διαφορά στην μέγιστη τιμή, με το κανάλι για SF6 να υπερέχει περίπου κατά 2%.

## Slide 31: Σύγκριση αποτελεσμάτων SF6 - SF12
SF6
SF12
Notes: Η διαφορά αυτή οφείλεται στην σύγκριση της διάρκειας μετάδοσης με το διάστημα αδράνειας Rx Delay 1 που ορίζεται από τις προδιαγραφές στο 1 sec.
Στην περίπτωση του SF6, η διάρκεια μετάδοσης είναι αρκετά μικρή ώστε να μπορεί κάποιος κόμβος εύκολα να μεταδώσει στο διάστημα αδράνειας.
Ωστόσο, στην περίπτωση του SF12, η διάρκεια μετάδοσης είναι μεγαλύτερη από 1 sec και οποιοσδήποτε κόμβος προσπαθήσει να μεταδώσει κατά το Rx Delay 1 αποτυγχάνει. Σχηματίζεται επομένως ένα πολύ μεγαλύτερο και συνεχόμενο ευάλωτο διάστημα που μπορεί να προκύψει σύγκρουση.

## Slide 32: Εγκυρότητα αποτελεσμάτων SF6
Notes: Για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων συγκρίνονται τα διαγράμματα με αυτά του Polonelli. Στην περίπτωση SF6 ο λόγος των συγκρούσεων φαίνεται πανομοιότυπος. Στην διεκπεραιωτική ικανότητα οι δύο καμπύλες ομοιάζουν αρκετά, εκτός από μία μικρή απόκλιση κατά 0.01 στο μέγιστο σημείο, η οποία ενδέχεται να οφείλεται σε κάποιες διαφορετικές παραμέτρους, ή διαφορετικό αλγόριθμο αναμετάδοσης, τα οποία δεν αναφέρονται στο επιστημονικό άρθρο.

## Slide 33: Εγκυρότητα αποτελεσμάτων SF12
Notes: Στην περίπτωση του SF12 ο λόγος συγκρούσεων φαίνεται και εδώ πανομοιότυπος, ενώ η απόκλιση στην διεκπεραιωτική ικανότητα κρίνεται αμελητέα με τις δύο καμπύλες να εμφανίζουν μέγιστη τιμή στο 8%.

## Slide 34: Συμπεράσματα
Παράθεση θεωρητικού υποβάθρου → ✅
Επεξήγηση αλγοριθμικής διαδικασίας → ✅
Εγκυρότητα αποτελεσμάτων → ✅
Στόχος επιτεύχθη
Μελλοντικές επεκτάσεις Μελέτη διαφορετικών πρωτοκόλλων
Notes: Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ανάλυση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που έρχονται πολύ κοντά σε αυτά της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Έτσι, ο στόχος να διασαφηνίσει την διαδικασία προσομοιώσεων LoRaWAN επιπέδου ζεύξης με Pure Aloha κρίνεται επιτυχής. Πλέον, η εργασία μπορεί να αποτελέσει οδηγό στον σχεδιασμό προσομοιώσεων αυτού του τύπου και ενδεχομένως να συναντήσει μελλοντικές επεκτάσεις σε μελέτη διαφορετικών πρωτοκόλλων πρόσβασης στο μέσο.

## Slide 35
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Απορίες;
Notes: Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πριν ολοκληρώσω εκτός από τον κ. Νικοπολιτίδη για την άψογη συνεργασία από μεριάς μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον επιστημονικό του συνεργάτη Αναστάσιο Βαλκάνη για την πολύτιμη συμβουλευτική συνεισφορά του.

## Slide 36: Επιπρόσθετες διαφάνειες για περαιτέρω εξήγηση

## Slide 37: Δομή Πακέτου LoRa στο επίπεδο ζεύξης
Notes: Σε αυτήν την διαφάνεια βλέπουμε την δομή ενός πακέτου LoRa από την οπτική του επιπέδου ζεύξης. Σε αντίθεση με το κλειστό και ιδιόκτητο φυσικό επίπεδο, στο επίπεδο ζεύξης παρέχεται μία αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων.

## Slide 38: Over the Air Activation
Notes: Κάθε συσκευή, πριν εισέλθει στο δίκτυο, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί, δηλαδή να αποκτήσει μία διεύθυνση που την ταυτοποιεί και δύο απαραίτητα συμμετρικά κλειδιά. Το κλειδί Network Session Key χρησιμοποιείται για την διασφάλιση της ακεραιότητας στην επικοινωνία της συσκευής με τον διακομιστή δικτύου ενώ το Application Session Key χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του μηνύματος μεταξύ συσκευής και διακομιστή εφαρμογών.
Υπάρχουν δύο τρόποι ενεργοποίησης μίας συσκευής στο δίκτυο.
Ο πρώτος τρόπος ονομάζεται Over the Air Activation, διότι τα συμμετρικά κλειδιά προκύπτουν δυναμικά μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων με τον διακομιστή δικτύου. Συγκεκριμένα, η συσκευή στέλνει ένα μήνυμα τύπου Join – Request και αν της επιτραπεί η είσοδος στο δίκτυο ο διακομιστής δικτύου παράγει τα δύο κλειδιά συνόδου και την διεύθυνση της συσκευής. Αποστέλλει στον διακομιστή εφαρμογών το Application Session Key και στην συσκευή ένα μήνυμα Join- Accept, από το οποίο η συσκευή αποκτά την διεύθυνση και τα κλειδιά συνόδου.

## Slide 39: Activation By Personalization
Notes: Ο δεύτερος τρόπος ονομάζεται Activation By Personalization και σύμφωνα με αυτόν τα κλειδιά συνόδου και η διεύθυνση της δεν προκύπτουν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά παράγονται εξαρχής από την τερματική συσκευή και θεωρούνται γνωστά στους διακομιστές. Έτσι, η συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας κρυπτογραφημένα.

## Slide 40: OTAA vs ABP
OTAA(Over the Air Activation)
Ασφάλεια
Πολυπλοκότητα
Ταχύτητα
ABP(Activation By Personalization)
Ασφάλεια
Πολυπλοκότητα
Ταχύτητα
>
<
>
Notes: Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους συμπεραίνουμε ότι η ενεργοποίηση με Over the Air Activation είναι πιο ασφαλής, ωστόσο πιο αργός και πολύπλοκος, λόγο της επιπλέον διαδικασίας για την ενεργοποίηση.

## Slide 41: Διάρκεια μετάδοσης
Notes: Η διάρκεια μετάδοσης πακέτου αποτελείται από δύο χρονικές παραμέτρους, την διάρκεια του προοιμίου και την διάρκεια της ωφέλιμης πληροφορίας τα οποία υπολογίζονται από σχέσεις που δίνονται στις προδιαγραφές του LoRaWAN.

## Slide 42: Class B
Notes: Η κλάση Β έχει ως βάση την κλάση Α, συνεπώς παραμένουν οι 2 χρονοθυρίδες λήψης μετά την αποστολή. Εκτός αυτού όμως ανοίγουν περιοδικά κάποια επιπλέον παράθυρα λήψης που ονομάζονται χρονοθυρίδες ping(PN). Έτσι, σε αντίθεση με την κλάση Α, οι συσκευές ελέγχουν για λαμβανόμενα μηνύματα ανά τακτικά διαστήματα και όχι μόνο μετά από κάθε μετάδοση. Εκτός αυτού οι πύλες δικτύου(gateways) εκπέμπουν περιοδικά ένα συγχρονισμένο σηματοδότη(Beacon), ο οποίος λαμβάνεται από τις τελικές συσκευές και τους παρέχει μία αναφορά χρονισμού με το δίκτυο.
Ως αποτέλεσμα, οι συσκευές κλάσης Β αυξάνουν την κατανάλωση ισχύος, μειώνοντας όμως την καθυστέρηση.

## Slide 43: Class C
Notes: Οι συσκευές κλάσης C επεκτείνουν περισσότερο τις δυνατότητες, διατηρώντας τις χρονοθυρίδες λήψης μονίμως ανοιχτές, εκτός αν μεταδίδουν. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζουν μεγάλη κατανάλωση ισχύος, αλλά πολύ μικρότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με συσκευές κλάσης Α και Β.

## Slide 44: Προσομοίωση
Χρήση αρχικού συστήματος από το άρθρο «Slotted ALOHA on LoRaWAN-Design, Analysis, and Deployment» του T. Polonelli
Ανάλυση του συστήματος και αλγοριθμική εξήγηση
Μεθοδολογία Μετρήσεων
Εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων
Σύγκριση αποτελεσμάτων με αυτά του T. Polonelli
Notes: Στο πρακτικό μέρος υλοποιήθηκε ένας προσομοιωτής δικτύου LoRaWAN. Χρησιμοποιώντας το αρχικό σύστημα που ορίζεται σε δημοσιευμένο έργο του Τommaso Polonelli αναπτύσσεται η λειτουργία του συστήματος και αναλύεται η μεθοδολογία των μετρήσεων. Έπειτα, ερμηνεύεται η απόδοση του δικτύου σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τις περιπτώσεις με SF6 και SF12. Τέλος τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα στο άρθρο του Polonelli.

## Slide 45: Πιθανές καταστάσεις των κόμβων
Αρχική κατάσταση: Οι νέοι κόμβοι και οι κόμβοι που ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την μετάδοσή τους
Κατάσταση μετάδοσης: Οι κόμβοι που μεταδίδουν εκείνη την στιγμή
Κατάσταση αναμετάδοσης: Οι κόμβοι που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την μετάδοσή τους και προσπαθούν ξανά σε τυχαία χρονική στιγμή
Κατάσταση αναμονής προς επιβεβαίωση: Οι κόμβοι που ολοκλήρωσαν την μετάδοσή τους και περιμένουν επιβεβαίωση ή όχι από την πύλη για να καταλάβουν αν μετέδωσαν επιτυχώς.
Notes: Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης οι κόμβοι μπορούν να μεταβούν σε 4 πιθανές καταστάσεις.
• Στην αρχική κατάσταση βρίσκονται οι νέοι κόμβοι και αυτοί που μόλις ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την μετάδοσή τους
• Στην κατάσταση μετάδοσης βρίσκονται αυτοί που μεταδίδουν την τρέχουσα στιγμή
• Στην κατάσταση αναμετάδοσης βρίσκονται οι κόμβοι που δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με επιτυχία και πρόκειται να ξαναπροσπαθήσουν
• Τέλος η κατάσταση αναμονής προς επιβεβαίωση περιλαμβάνει τους κόμβους που μετέδωσαν και αναμένουν το μήνυμα επιβεβαίωσης

## Slide 46: Μεθοδολογία μετρήσεων με συμβολή πακέτων επιβεβαίωσης
Notes: Για τις μετρήσεις με συμπερίληψη των πακέτων επιβεβαίωσης ο χρόνος χρήσης από επιτυχείς μεταδόσεις περιλαμβάνει και την διάρκεια των πακέτων επιβεβαίωσης που έφτασαν στον προορισμό τους μέσα σε ένα διάστημα κόμβου.
Αντίστοιχα για την συνολική χρήση του καναλιού προστέθηκε η διάρκεια όλων των μεταδόσεων επιβεβαίωσης μέσα σε ένα διάστημα κόμβου.
Έτσι μετράται διαφορετικά η διεκπεραιωτική ικανότητα και η τηλεπικοινωνιακή συμφόρηση, ενώ ο λόγος συγκρούσεων παραμένει σταθερός, καθώς τα πακέτα επιβεβαίωσης μπορούν ανέκαθεν να προκαλέσουν σύγκρουση με άλλα πακέτα.

## Slide 47: Αποτελέσματα για SF6 με συμβολή πακέτων επιβεβαίωσης

## Slide 48: Αποτελέσματα για SF12 με συμβολή πακέτων επιβεβαίωσης

## Slide 49: Υπολογισμός βασικών παραμέτρων

## Slide 50: Υπολογισμός βασικών παραμέτρων